Fluiddynamik
Ruhende Flüssigkeiten und Gase
g : Fallbeschleunigung = 9.80665 [m/s²]	K : Kompressionsmodul [Pa] = 1/𝛋
p0 : Luft-Druck auf Meereshöhe = 105 [Pa]
ρ0 : Luft-Dichte auf Meereshöhe = 1.2 [kg/m³]
Druck
p = frac {F} {A} [N/m²]
{F_2} over {F_1} = {A_2} over {A_1}
Dichte
{%rho} = {m} over {V} [kg/m³]
Dichte Proportional zum Druck
{p_1} over {p_2} = {%rho_1} over {%rho_2}
Hydrostatischer Druck / Schweredruck
p = %rho g h [kg/m³]

Druckerhöhung
%DELTA %rho = {1} over {%kappa} cdot {-{%DELTA V} over {V}} = K cdot {-{%DELTA V} over {V}} [N/m²]
K = Kompressionsmodul [Pa] = 1/𝛋
V,ΔV = Volumen, Volumendifferenz bei Kompression
(Wert für K: Siehe Tabelle 4 S.619)
Schweredruck eines Gases (Barometrische Höhenformel)
p(h) := p_0 cdot func e^{ - {%rho_0} over {p_0} cdot g cdot h } [N/m²]
p0 = Luft-Druck auf Meereshöhe = 105 [Pa]
ρ0 = Luft-Dichte auf Meereshöhe = 1.2 [kg/m³]
h1/2 = 5.54 [km]

Auftriebskraft
F_A = %rho_Fl cdot V_K cdot g [N]
ρFl = Dichte der verdrängten Flüssigkeit [kg/m³]
VK = Vom Körper verdrängtes Flüssigkeits-Volumen [m³]

F_A = F_{ G_{Fl} } = m_Fl cdot g = %rho_Fl cdot V_K cdot g [N]
FA = Auftriebs-Kraft [N]
FG = Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit (N)
mFl = Masse der verdrängten Flüssigkeit [kg]
Oberflächsenspannung
%sigma := {F} over {l} [N/m]
(Gilt auch für Kreise, z.B. eine Pipette l = Umfang)

Kapillarität
h = {2 cdot %sigma} over {%rho cdot g cdot r} = {%sigma} over {%rho cdot g cdot d} [m]
σ = Dichte der Flüssigkeit [N/m]
r,d = Radius/ Durchmesser der Kapillare [m]

Druck in Seifenblase
p = {2 cdot %sigma} over {r} [N/m²]
r = Radius der Seifenblase

1atm = 101'325Pa
1Torr = 1/760atm	= ρHg g
1bar = ca. 750Torr

κWasser = 4.6·10⁻¹⁰ Pa⁻¹
κAlu = 1.4·10⁻¹¹ Pa⁻¹
κStahl = 6.25·10⁻¹² Pa⁻¹
Strömende Flüssigkeiten und Gase
η : (dynamische) Zähigkeit/ Viskosität [Pa·s] (Tabelle 6, S.621)
τ : Schubspannung [Pa]
Kontinuitätsgleichung
A_1 cdot v_1 = A_2 cdot v_2 = V° [m³/s²]

Bernoulli-Gleichung
p_1 + %rho cdot g cdot h_1 + {%rho cdot {v_1}^2} over {2} = p_2 + %rho cdot g cdot h_2 + {%rho cdot {v_2}^2} over {2}
p + %rho cdot g cdot h + {%rho cdot {v}^2} over {2} = "konstant"

Horizontal:
p + {%rho cdot {v}^2} over {2} = "konstant"
Newtonsches Reibungsgesetz
vereinfacht:
%tau = %eta cdot { {v} over {h} } [Pa]
τ = Schubspannung
η = (dynamische) Zähigkeit/ Viskosität [Pa·s]
v = Fliessgeschwindigkeit [m/s]
h = Rohrdurchmesser [m]

allgemein:
%tau = %eta cdot { {dv} over {dh} } [Pa]
dv/dh = Geschwindigkeits-Gradient
Kinematische Zähigkeit
%nu = {%eta} over {%rho} [m²/s]

Strokes'sche Reibung, Reibungskraft einer Kugel im Öl
F_R = 6 cdot %pi cdot %eta cdot R cdot v [N]
R = Rohrdurchmesser
v = Geschwindigkeit
Geschwindigkeits-Verteilung im Rohrdurchmesser
v(r) := {{1} over {4 cdot %eta}} cdot {{%DELTA p} over {l}} cdot ( R² - r² ) [m/s]
R = Rohr-Aussendurchmesser
r = Rohr-Innendurchmesser
l = betrachtete Rohrlänge
Δp = Druck-Differenz zwischen den beiden Rohrenden

Gesetz von Hagen-Poiseuille:
V° = {%pi cdot %DELTA p cdot R⁴} over {8 cdot %eta cdot l} = {dV} over {dt} [m³/s]	%DELTA p = 32 cdot %eta cdot l cdot { {v} over {d²} } [Pa]
V° = Volumen-Strom [m³/s]
Reynolds-Zahl
"Re" = {%rho cdot v cdot l} over {%eta} [1]
Laminar wenn Re < Rekrit.
Turbulent wenn Re > Rekrit.
Bei l = Rohrdurchmesser d: Rekrit. = 2320
"Re" sim {%DELTA p} over {%tau} sim { %rho cdot v cdot l} over {%eta}
Prandtl'sche Grenzschicht
D = sqrt{ {{%eta} over {%rho}} cdot { {l} over {v} } } [m]
Dicke der Schicht rund um Objekt in Strömung, in der das
Strömungsfeld gestört ist. (in welcher Distanz ist Geschw. Null,
ungestörtes Strömungsfeld)
Druckabfall im glatten Rohr
%DELTA p = %lambda cdot { {l} over {d} } cdot { {%rho} over {2} } cdot v [Pa]
Re < 2320: %lambda_laminar = {64} over {"Re"} Re > 2320: %lambda_turbulent = {0.316} over { nroot{4}{"Re"} }
l = Rohrlänge
d = Rohrdurchmesser
v = Fliessgeschwindigkeit
Strömungswiderstand / Druckwiderstand
F_D = c_W cdot { {1} over {2} } cdot %rho cdot v² cdot A_s [N]
cW = Widerstandsbeiwert / Widerstandszahl [1] (Tabelle 7, S.622)
ρ = Luftdichte [kg/m³]
v = Strömungs-Geschwindigkeit [m/s]
As = Projezierte Fläche senkrecht zur Strömung [m²]

Induzierter Widerstand
F_W = c°_W cdot { {1} over {2} } cdot %rho cdot v² cdot A_p [N]
c°W = Widerstandskoeffizient
v = Strömungs-Geschwindigkeit [m/s]
Ap = Projezierte Fläche parallel zur Strömung [m²]
Zirkulation
%GAMMA = lint widevec {v} cdot d bold s
v·ds = Geschwindigkeits-Komponente längs Weg · Weg
Auftriebskraft nach Kutta–Joukowski
F_A = %rho cdot v cdot l cdot %GAMMA [N]
ρ = Luftdichte [kg/m³]
v = Strömungs-Geschwindigkeit [m/s]
l = Länge quer zur Strömung
Γ = Zirkulation
Dynamischer Auftrieb
F_A = c_A cdot { {1} over {2} } %rho cdot v² cdot A_p [N]
cA = Auftriebskoeffizient
ρ = Luftdichte [kg/m³]
v = Strömungs-Geschwindigkeit [m/s]
Ap = Projezierte Fläche parallel zur Strömung [m²]

Gleitwinkel
tan(%varphi) = {F_W} over {F_A} = {c_W} over {c_A} = {v_V} over {v_H}
FW = Widerstandskraft
FA = Auftriebskraft
cW = Auftriebskoeffizient
cA = Auftriebskoeffizient
vV = Vertikal-Geschwindigkeit
vH = Horizontal-Geschwindigkeit

Thermodynamik
T : Absolute Temperatur [°K]	θ : Temperatur [°C]
θ0 : Absoluter Nullpunkt = -273.15 [°C] = 0 [°K]
NA : Avogadro-Zahl / Loschmidtsche Zahl = 6.022·10²³ [1/mol]	n : Anzahl Mol [mol]
R : Universelle Gaskonstante = 8.314 [J/mol·°K]
k : Boltzmann-Konstante = 1.381·10⁻²³ [J/°K]
Vm : Mol-Volumen = 22.4 [dm³] (Bei 0°C und 1000hPa)
Temperatur °K⭤°C
T = %theta + 273.15 = %theta + %theta_0 [K]
Stoffmenge
1 "Mol" = N_A "Moleküle" [mol]
NA = Avogadro-Zahl / Loschmidtsche Zahl = 6.022·10²³ [1/mol]
Ausdehnung von Materialien
Längen-Ausdehnung
%DELTA l = %alpha cdot l cdot %DELTA T [m]
ΔT = Temperatur-Differenz [K]
l = Original-Länge [m]
α = Längenausdehnungs-Koeffizient [1/°K] (Tabelle 10, S.625)
Flächen-Ausdehnung
%DELTA A = %beta cdot A cdot %DELTA T [m²]	mit %beta = 2 cdot %alpha
ΔT = Temperatur-Differenz [K]
l = Original-Fläche [m²]
β = Flächenausdehnung-Koeffizient [1/K]
Volumen-Ausdehnung
%DELTA V = %gamma cdot V cdot %DELTA T [m³]	mit %gamma = 3 cdot %alpha
ΔT = Temperatur-Differenz [K]
l = Original-Volumen [m³]
γ = Volumenausdehnungs-Koeffizient [1/K]
Thermische Spannung
%sigma = E cdot %alpha cdot %DELTA T [N/m²]
ΔT = Temperatur-Differenz [K]
α = Längenausdehnungs-Koeffizient [1/K] (Tabelle 10, S.625)
E = Elastizitäts-Modul [N/m²] (Tabelle 9, S.625)

Krümmung zweier verbundenen Stoffe
r = {2+(%alpha_2 + %alpha_1) cdot %DELTA T} over {2 cdot (%alpha_2 - %alpha_1) cdot %DELTA T} cdot d
l_1 + %DELTA l_1 = ( r - {d} over {2} ) cdot %varphi l_2 + %DELTA l_2 = ( r + {d} over {2} ) cdot %varphi

Ideales Gas
Kombination der Gesetze von Amontons und Gay-Lussac
{p cdot V} over {T} = "konstant" oder {p_1 cdot V_1} over {T_1} = {p_2 cdot V_2} over {T_2} mit n cdot R = N_A cdot k = "konstant"
Universelle Gasgleichung für n Mol ideales Gasgleichung
p cdot V = n cdot R cdot T = N cdot k cdot T
p = Druck [Pa]
V = Volumen [m³]
n = Mol-Zahl [mol]
R = Universelle Gaskonstante = 8.314 [J/mol·K]
T = Absolute Temperatur [K]
N = Anzahl Moleküle [1]
k = Boltzmann-Konstante = 1.381·10⁻²³ [J/K]

Für 1 Mol gilt: p cdot V_m = R cdot T = N_A cdot k cdot T
Molzahl
n = {m} over {M} = {N} over {N_A} [mol]
m = Masse [kg]
M = Mol-Masse (Ordnungszahl im Periodensystem in Gramm) [kg/mol]
Dichte eines Gases
%rho = {m} over {V} = {M} over {V_M} = {p cdot M} over {R cdot T} [kg/m³]
Vm = Mol-Volumen = 22.4 [dm³] (Bei 0°C und 1000hPa)
Gesetz von Dalton
sum from{i=1} to{n} p_i = p [Pa]
pi = Partialdruck
p = Gesamtdruck

Volumen-Konzentration
q_i = {n_i} over {n} [1]
ni = Molzahl der i-ten Gas-Komponente
n = Gesamt-Molzahl des Gemischs

Definition: q_i = {V_i} over {V} [1]
Vi = Volumen der i-ten Gas-Komponente [m³]
V = Gesamt-Volumen des Gemischs [m³]
Isochore = Volumen konstant
Isotherm = Temperatur konstant
Isobare = Druck konstant

p_i = q_i cdot p [Pa]
pi = partialdruck der i-ten Gas-Komponente [Pa]
qi = Volumenkonzentration [1]
p = Druck des Gemischs [Pa]
Massen-Konzentration
%mu_i = {{M_i} over {M}} cdot q_i [?]
Mi = Mol-Masse der i-ten Gas-Komponente [kg/mol]
M = Mol-Masse des Gemischs [kg/mol]
qi = Volumenkonzentration [1]

Definition: %mu_i = {m_i} over {m} [?]
mi = Masse der i-ten Gas-Komponente [kg]
m = Masse des Gemischs [kg]
Mol-Masse eines Gas-Gemischs
M = sum from{i=1} to{n} ( q_i cdot M_i ) [kg/mol]
qi = Volumenkonzentration [1]
Mi = Mol-Masse der i-ten Gas-Komponente [kg/mol]

Reales Gas
Van der Waals-Parameter
a = { {9} over {8} } cdot R cdot T_k cdot V_mk [Pa·m³/mol²] b = {V_mk} over {3} [m³/mol]
R = Universelle Gaskonstante = 8.314 [J/mol·°K]
Tk = Kritische Temperatur [°K] (Tabelle 30, S.643)
Vmk = Kritisches Mol-Volumen [m³/mol]
pk = Kritischer Druck [Pa] (Tabelle 30, S.643)

Kritische Grössen: V_mk = 3 cdot b [m³/mol] T_k = {8 cdot a} over {27 cdot R cdot b} [°K] p_k = {a} over {27 cdot b²} [Pa]
Van der Waals-Korrektur für 1 Mol Gas-Gemisch
p' cdot V'_m = R cdot T [?]	mit p' = p + { {a} over {{V_m}²} } und { V'_m } = V_m - b
R = Universelle Gaskonstante = 8.314 [J/mol·°K]
p = Druck des Gases [Pa]
Vm = Molares Volumen [m³/mol]
a = Eigenvolumen [Pa·m³/mol²]
b = Binnendruck [m³/mol]
(Werte für a und b aus Buch: Tabelle 29, S.642)
Van der Waals-Gleichung
Für 1 Mol: ( p + { {a} over {{V_m}²} } ) cdot ( V_m - b ) = R cdot T [?]	mit V_m = {V} over {n}
Vm = Molares Volumen [m³/mol]
a = Eigenvolumen [Pa·m³/mol²]
b = Binnendruck [m³/mol]

Für n Mol: ( p + { {n² cdot a} over {V²} } ) cdot ( V - n cdot b ) = n cdot R cdot T [?]

Änderung innere Energie
%DELTA U = %DELTA W + %DELTA Q [J]
ΔU = Zu-/ Abnahme innere Energie U [J]
ΔW = Zu-/ Abnahme Arbeit W [J]
ΔQ = Zu-/ Abnahme Wärme Q [J]
Mechanische Arbeit von einem Gas
%DELTA W = p cdot %DELTA V []

Zugeführte Arbeit: < 0
Abgeführte Arebit: > 0

Schmelz-/ Erstarrungs-Wärme
Q_f = q_f cdot m [J]
qf = spezifische Schmelzwärme [J/kg] (Tabelle 22, S.634)
m = Masse [kg]

spez. Schmelzwärme Wasser = 334 [kJ/kg]
Verdampfungs-/Kondensations-Wärme
Q_s = q_s cdot m [J]
qs = spezifische Verdampfungswärme [J/kg] (Tabelle 23, S.637)
m = Masse [kg]

spez. Verdampfungswärme Wasser = 2256 [kJ/kg]
Wärmekapazität
Q = c cdot m cdot %DELTA T = n cdot C_m cdot %DELTA T = C cdot %DELTA T [J]
c = spezifische Wärmekapazität [J/kg·°K] (Tabelle 16, S.629)
Cm = molare Wärmekapazität
C = absolute Wärmekapazität
n = Anzahl Mol
Wärme-Bilanz
sum from{i = 1} to{n} ( %DELTA Q_i + %DELTA Q_{f_i} + %DELTA Q_{s_i} ) = 0
ΔQi = i-te Wärme-Menge aus Temperatur-Zu-/ Abnahme
ΔQf = i-te Wärme-Menge aus Schmelz-/ Erstarrungs-Vorgang
ΔQs = i-te Wärme-Menge Verdampfungs-/ Kondensations-Vorgang
11 Thermische Zustandsgleichungen
Clausius-Clapeyron, Aggregatszustände
Kondensieren & Verdampfen:	{dp_s} over {dT} = {q_s} over {T cdot ( {1} over {%rho_g} - {1} over {%rho_f} )} [Pa/°K]
Erstarren & Schmelzen:	{dp_f} over {dT} = {q_f} over {T cdot ( {1} over {%rho_f} - {1} over {%rho_s} )} [Pa/°K]
Desublimieren & Sublimieren:	{ dp_{"sub"} } over {dT} = {q_s + q_f} over {T cdot ( {1} over {%rho_g} - {1} over {%rho_s} )} [Pa/°K]
qs = spezifische Verdampfungswärme [J/kg]
qf = spezifische Schmelzwärme [J/kg]
qs+ qf = Sublimationswärme [J/kg]
ps = Dampfdruck [Pa]
pf = Schmelzdruck [Pa]
ρg = Dichte Gas [kg/m³]
ρf = Dichte Flüssigkeit [kg/m³]
ρs = Dichte Festkörper [kg/m³]
Formel von Magnus für Wasser
Dampfdruck ps von Wasser als Funktion der Temperatur θ für θ≥0°C:
p_s( %theta ) := p_{s0} cdot 10 ^ { {7.5 cdot %theta} over {%theta + 237} } [Pa]
Dampfdruck ps von Wasser als Funktion der Temperatur θ für θ≤0°C:
p_s( %theta ) := p_{s0} cdot 10 ^ { {9.5 cdot %theta} over {%theta + 265.5} } [Pa]
θ = Temperatur in [°C]
ps0 = Dampfdruck bei 0°C = 6.107·10² [Pa]
Umkehr-Formel von Magnus für Wasser
Temperatur θ als Funktion des Drucks ps für ps ≥ ps0:
%theta ( p_s ) := {237 cdot log( {p_s} over {6.107} ) } over {7.5 - log( {p_s} over {6.107} )} [°C]

Temperatur θ als Funktion des Drucks ps für ps ≤ ps0:
%theta ( p_s ) := {265.5 cdot log( {p_s} over {p_{s0}} ) } over {9.5 - log( {p_s} over {p_{s0}} )} [°C]
Luftfeuchtigkeit
Definition absolute Luftfeuchtigkeit: f = {m_W} over {V} [kg/m³]
mW = Masse Wasserdampf [kg]
V = Volumen [m³]
Definition relative Luftfeuchtigkeit: f_r = {m_W} over {m_S} [1]
mS = Masse Wasserdampf bei Sättigung [kg]

Relative Luftfeuchtigkeit: f_r = {P_D} over {P_S} [1]
pD = Partialdruck Wasserdampf [Pa]
pS = Sättigungsdruck Wasserdampf [Pa]
Taupunkt-Temperatur
%theta_d ( %theta, f_r ) := {{ 237 cdot ( log(f_r) + {7.5 cdot %theta} over {%theta + 237} ) }} over {7.5-( log(f_r) + {7.5 cdot %theta} over {%theta + 237} )} [°C]
θd = Taupunkt-Temperatur in [°C]
θ = Aktuelle Temperatur in [°C]
fr = relative Luftfeuchtigkeit [1]
In 2 Schritten: 1. x( %theta, f_r ) := log(f_r) + {7.5 cdot %theta} over {%theta + 237} 2. %theta_d( c ) := {237 cdot x} over {7.5 - x}
Relative Innen-Feuchtigkeit
f_{ ri } = {p_s( %theta_a )} over {p_s( %theta_i )} cdot f_{ ra } [1]
fri / fra = relative Innen-/ Aussen-Feuchtigkeit	θi / θa = Innen-/ Aussen-Temperatur
pS(θX) = Dampfruck bei Innen-/ Aussen-Temperatur
12 kinetische Gastheorie
Mittlere kinetische Energie eines Moleküls / Äquipartitionstheorem
bar E = f cdot { {k cdot T} over {2} } []	mit f = 3 ", 1-atomiges Gas" newline f = 5 ", 2-atomiges Gas" newline f = 6 ", 3-atomiges Gas"
f = Anzahl Freiheitsgrade [1]
k = Boltzmann-Konstante = 1.381·10⁻²³ [J/K]
T = Absolute Temperatur [K]
Mittlere quadratische Geschwindigkeit
u = sqrt{ {3 cdot k cdot T} over {m} }
m = Moelkülmasse
Mittlere Geschwindigkeit
bar {v} = sqrt{ {8 cdot k cdot T} over {m} }
Wahrscheinlichste Geschwindigkeit
{v_o} = sqrt{ {2 cdot k cdot T} over {%pi cdot m} }
Maxwell-Boltzmann-Verteilung
f( T,v ) := sqrt{ {2 cdot {m_o}³} over {%pi cdot k³ cdot T³} } cdot v² cdot e^{ -{ {m_o cdot v²} over {2 cdot k cdot T} } }
mo = ML/NA = 4.78246·10⁻⁸·10⁻¹⁸ [kg]
ML = 0.0288 [kg/mol]
NA = 6.022·10²³ [1/mol]
k = Boltzmann-Konstante = 1.381·10⁻²³ [J/K]

13 Wärme
Temperatur-Strahlung
Abstrahl-Leistung eines schwarzen Körpers (Leistung pro Fläche)
K = %sigma cdot T⁴ [W]
σ = Bolzmann-Konstante = 5.671·10⁻⁸ [W/(m²K⁴)]
T = Absolute Temperatur [K]
Wiensches Verschiebungsgesetz
%lambda_{ max } cdot T = b [m]
b = 2.898·10⁻³ [m·K]
λmax = Wellenlänge bei welcher sich das Intensitäts-Maximum befindet [m]
T = Absolute Temperatur [K]
Energie eine Lichtquants (Photon)
E = h cdot f [J]
h = Plank'sches Wirkungsquantum = 6.626·10⁻³⁴ [J·s]
f = Frequenz [?]
Wärmeleitung
Wärmestromdichte
j = - %lambda cdot {{d} over {dx}} cdot T [W/m²]
λ = Wärmeleitfähigkeit [W/(m⋅K)] (Tabelle 31, S.644)
dT/dx = Temperatur-Gradient [K/m]

j = k cdot ( T_i - T_a ) [W/m²]	mit k = {%lambda} over {d} [W/(m²·K)]
k = Wärmedurchgangszahl [W/(m²·K)]
Ti,Ta = Innen-/ Aussen-Temperatur [K]
(Werte für k in Tabelle 33, S.647)

Wärmeübergangskoeffizienz αi innen: j = %alpha_i cdot ( T_i - T{ wi } ) mit αi = 8 [W/(m²·K)]
Wärmeübergangskoeffizienz αa aussen: j = %alpha_i cdot ( T_{ wa } - T{ a } ) mit αa = 20 [W/(m²·K)]
Twi = Innen-Oberflächen-Temperatur [K]
Twa = Aussen-Oberflächen-Temperatur [K]
(Werte für α in Tabelle 32, S.646)

k bei Wand aus n Schichten: {1} over {k_{ tot }} = {1} over {%alpha_i} + sum from{i=1} to{n} {{1} over {k_i}} +{ {1} over {%alpha_a} } [W/(m²·K)]
ki = k-Wert der verschiedenen Schichten
k bei Rohr aus n Schichten: {1} over {k_{ tot }} = r_a cdot [ {{1} over {%alpha_a}} cdot {{1} over {r_i}} + sum from{x = 1} to{n} ( { {1} over {%lambda_x} } cdot ln( {r_{xa}} over {r_{xi}} ) ) + { {1} over {%alpha_a} } cdot { {1} over {r_a} }] [W/(m²·K)]
ra = Rohr-Aussenradius [m]
ri = Rohr-Innenradius [m]
Totaler Wärmeverlust
Q°_{ Total } = Q°_W + Q°_L [J]
Wärmetransport durch Wärmeleitung: Q°_W = A cdot j = A cdot k cdot %DELTA T
Wärmetransport durch Luftaustausch: Q°_L = c_p cdot %rho_L cdot V° cdot %DELTA T
A = Fläche des Objekts [m²]
cp = Wärmekapazität der Luft bei konstantem Druck [J/K]
ρL = Dichte der Luft [kg/m³]
V° = Volumenstrom [m³/s]
Wärmeverlust eines Hauses
Q°_{ Total } = sum from{i=1} to{n} [ ( A_i cdot k_i + c_p cdot %rho_L cdot V° ) cdot %DELTA T ] [J]
Ai = Fläche des i-ten Objekts
ki = i-te Wärmedurchgangszahl
Wärmetransport durch Strahlungs-Austausch
j_{ 12 } = c_{ 12 } cdot ( {T_1}⁴ - {T_2}⁴ ) [W/m²]	mit c_{ 12 } = %epsilon cdot %sigma
c12 = Starhlungsaustauschzahl
ε = Emissionsgrad (Tabelle 34, S.648)
14 Phasen und Phasenübergänge
Adiabaten-Gleichung
p cdot V^{ %kappa } = "konstant" T cdot V^{ %kappa - 1 } = "konstant" T^{ %kappa } cdot p^{ 1-%kappa } = "konstant"
%kappa = {C_{mp}} over {C_{mV}}
Cmp = molare Wärmekapazität bei konstantem Druck
CmV = molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

Carnot-Wirkungsgrad
Für Wärmekraftmaschien: %eta_C = {%DELTA T} over {T_{hoch}}
ΔT = Temperatur-Differenz zwischen Warm- und Kalt-Reservoir [K]
T = Temperatur des Reservoirs [K]
Inverser Carnot-Wirkungsgrad
Für Wärmepumpe: %eta_{iC} = {T_{hoch}} over {%DELTA T}
ΔT = Temperatur-Differenz zwischen Warm- und Kalt-Reservoir [K]
T = Temperatur des Reservoirs [K]